| Oznaczenie sprawy: ZSBC/03/2013 | ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ |
| --- | --- |
| OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA |
| Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zakup pomocy dydaktycznych do realizacji zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca, zwanego dalej projektem, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 1.Przedmiotem zamówienia są pomoce dydaktyczne w projekcie realizowanym przez Zamawiającego o tytule Dobre wykształcenie zawodowe = atrakcyjna praca, zwanego dalej projektem, realizowanego przez Zespół Szkół Budowlano - Ceramicznych w Gliwicach w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego 2. Przedmiot zamówienia obejmuje dostawę pomocy dydaktycznych wg niżej wymienionych rodzajów i składa się z 13 części, których szczegółowy opis znajduje się poniżej: CZĘŚĆ 1 KOMPLET WYPOSAŻENIA PRACOWNI NAUKI ZAWODÓW BUDOWLANYCH: 1. Betoniarka wolnostojąca 2 sztuki. 150 litrów. 220V. Zasilanie jednofazowe. Przechył na korbę z przekładnią ślimakową. • betoniarki wyposażone w 3 mieszadła • Kosz zasypowy wykonany jest z blach stalowych o grubości: - część stożkowa 2,5mm - część środkowa (cylindryczna) 3mm - dno kosza 5mm • Wzmocnione łożyska toczne • Elementy przekładni ślimakowej wykonane z żeliwa sferoidalnego, • Silnik na jedną fazę 230V, o wzmocnionym momencie rozruchowym • Całkowicie osłonięty mechanizm przekładni ślimakowej zapobiegający dostawaniu się piasku. 2. Elektryczne mieszadło do zapraw – 6 sztuk Parametry techniczne: Moc: min 1200W Napięcie pracy / częstotliwość: 230V / 50Hz Prędkość obrotowa: 100-400; 150-700 Liczba biegów: 2 Średnica: 120mm Długość: 580mm Chwyt gwintowy: M 14 3. Metalowe rusztowanie regulowane kozłowe H 1.0 do 1,8m - 6 sztuk 4. Gilotyna do płytek z wymiennym kółkiem do ciecia- 500mm z wyc.otw. – 6 sztuk Dane techniczne: Długość cięcia prostego: 500 mm, Wysokość cięcia: 10 mm, Cięcie po przekątnej płytek o przykładowych wymiarach 42,5 x 42,5 cm, Waga: do 3,0 kg. 5. Podnośnik do płyt kartonowych. Maksymalny pionowy wysięg : 350cm - 3 sztuki  Minimalny pionowy wysięg : 140cm  Wymiar stelażu roboczego min. : 91 x 128cm  Wymiar stelażu roboczego maks. : 91 x 290cm  Wymiar płyty maks. : 128 x 488cm  Ciężar płyty maks. : 68kg  Masa podnośnika : 48kg  Wymiary po złożeniu (dł.x szer.x wys.) : 130 x 60 x 19cm 6. Szlifierka kątowa 700W fi 115Moc pobierana: 700 W Napięcie zasilania; 230 V Średnica tarczy: 115 mm Prędkość bez obciążenia: co najmniej10000 obrotów/min Długość przewodu zasilającego: 2 m 7. Agregat tynkarski do tynków gipsowych, cementowo-wapiennych, wylewek samopoziomujących, max ciężar urządzenia 150 kg. Napięcie: 230V/50Hz Bezpieczniki: 20 A Kabel przyłączeniowy: 3x1,5 mm2 Moc silnika (zmienno obrotowy): 2,2 kW Max. wydajność: 25 l/min Max. ciśnienie: 40 bar Max. uziarnienie: 4 mm Max. zasięg: 30 m Wymiary: 1190 x 540 x 670 Pojemność zbiornika: 60 litrów Waga: 110 kg 8. Wiertarka dwubiegowa - 6 sztuk. Napięcie, częstotliwość 230V, 50Hz, Moc znamionowa 500W Prąd znamionowy 2,3A Zakres średnic wierteł 1,5?10mm I bieg Maks.średnica wiercenia w stali 10mm w drewnie 25mm Prędkość obrotowa na biegu jałowym (no) 01100/min przy obciąż. znamion.0600/min II bieg Maks.średnica wiercenia wstali 6mm w drewnie 16 mm Prędkość obrotowa na biegu jałowym (no0?3600/mi przy obciąż. znamion.02100/min Klasa ochronności II (nie wymaga uziemienia) Końcówka wrzeciona 1/2?-20UNF-2A Kierunek obr. Wrzeciona prawy-lewy Wymiary gabarytowe(dł.xszer.xwys.)[mm] 275x72x185 Masa(netto)1,5kg 9. Wiertarko-wkrętarka – 6 sztuk Napięcie znamionowe 12V Waga 1,3 kg Maks. moment obrotowy 14/24Nm Prędkość obrotowa przy obciążeniu znamionowym 0 - 350 / 0 - 1100/min Maks. średnica wiercenia w drewnie 24 mm Pojemność akumulatora 1,5 Ah Maks. średnica wiercenia w stali 10 mm Uchwyt bezkluczykowy 13 mm 10. Taczki ocynkowane 100l – 2 sztuki ___________________________________________________________________________ CZĘŚĆ 2 KOMPLET WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI ARCHITEKTONICZNEJ 1. Wagi elektroniczne udźwig 2kg podz. 5g – 6 sztuk 2. Kosiarka spalinowa z napędem, szerokość koszenia min 44cm ,kosz 55l 4 funkcje mielenia, wrzut do kosza, co najmniej moc 4,75 KM 3. Traktor ogrodowy z agregatem tnącym moc 6,2kw szer. Koszenia 96cm 4. Pilarka spalinowa moc 1,85kM długość tnąca 35cm 5. Sekator spalinowy 500W 51cm 6. Dmuchawa spalinowa do liści o mocy 0,75kW, pojemności silnika 25,4 cc 7. Urządzenie wielofunkcyjne do prac ogrodowych całorocznych , jednobiegowe + bieg wsteczny, możliwość montażu różnych akcesoriów, np.. +plug śnieżny szer.850mm __________________________________________________________________________ CZĘŚĆ 3 KOMPLET WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI GEODEZYJNEJ 1. 2 zestawy laserowe z zasięgiem 200m dokładność,1,5mm/10m z wyposażeniem niwelator, detektor, uchwyt do montażu detektora na łacie, uchwyt z regulowana wysokością do sufitów podwieszanych, statyw z kolumną, łata 2,47m z podziałem E/mm okulary poprawiające identyfikacje linii lasera w silnym świetle, pakiet akumulatorów i ładowarka, zestaw baterii, pojemnik transportowy 2. 2 dalmierze laserowe do pomiaru odległości min i max zasięg 50m, pomiary ciągłe, dodawanie i odejmowanie, pomiar kubatury ,pomiar pośredni z funkcji pitagorasa 3. 2 zestawy typu 150M + teleskopowa łata kodowa (4m) + statyw aluminiowy Niwelator Cyfrowy (1 szt) Pojemnik transportowy (1 szt) Klucz rektyfikacyjny (1 szt) Instrukcja obsługi (1 szt) Instrukcja polowa (1 szt) Baterie typu AA (4 szt) Przewód USB do transmisji danych (1 szt) Program wewnętrzny różnica poziomów (Delta Height) - (1 lic.) Program wewnętrzny niwelacja liniowa (Line Leveling) - (1 lic.) Program wewnętrzny Nasyp, Wykop (Cut & Fill ) - (1 lic.) 4. Odbiornik Gnss/gis - 3 sztuki ______________________________________________________________________________ CZĘŚĆ 4 KOMPLET WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 1.Zestaw umożliwiający budowę kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej i przeprowadzanie szczegółowych analiz jego poszczególnych elementów Charakterystyka produktu: Zestaw profesjonalny do przeprowadzania praktycznych zajęć technicznych w zakresie fotowoltaiki. System ma umożliwiać zarówno przeprowadzanie doświadczeń demonstrujących podstawowe prawa fizyki związane z zasadą działania ogniw słonecznych, jak i wykonywanie eksperymentów z poszczególnymi elementami zestawu. Zestaw powinien umożliwiać także zaprojektowanie i budowę kompletnego systemu fotowoltaicznego w skali laboratoryjnej. Zakres eksperymentów możliwych do przeprowadzenia przy pomocy zestawu: Podstawy elektrotechniki: Pomiar napięcia i natężenia prądu Prawo Ohma Połączenie szeregowe oporników (dzielnik napięcia) Połączenie równoległe oporników (dzielnik prądu) Charakterystyka silnika elektrycznego Podstawy fotowoltaiki: Połączenie szeregowe i równoległe ogniw słonecznych Zależność mocy ogniwa od wielkości powierzchni ogniw słonecznych Zależność mocy ogniwa od kąta padania promieni słonecznych na ogniwo Zależność mocy ogniwa od natężenia oświetlenia Zależność mocy ogniwa od natężenia oświetlenia (pod obciążeniem) Zależność wewnętrznej rezystancji ogniwa słonecznego od natężenia oświetlenia Częściowe zacienianie modułów fotowoltaicznych Charakterystyka ciemna ogniwa fotowoltaicznego Charakterystyki U-I, MPP i współczynnik wypełnienia ogniwa Charakterystyki U-I w zależności od natężenia oświetlenia Charakterystyki U-I ogniwa słonecznego w zależności od temperatury Charakterystyka modułów fotowoltaicznych Charakterystyki U-I ogniwa słonecznego przy częściowym zacienieniu Współczynniki temperatury ogniw słonecznych Eksperymenty z systemem fotowoltaicznym: Komponenty samowystarczalnego fotowoltaicznego systemu energetycznego (off-grid) Różne warunki pracy systemu off-grid Zasada funkcjonowania regulatora bocznikowego i szeregowego Porównanie regulatora PWM z regulatorem szeregowym Charakterystyka ładowania regulatora PWM Zasada działania wyszukiwacza punku mocy maksymalnej (MPP-tracker) Charakterystyka wyszukiwacza punktu mocy maksymalnej Zasada działania modułu zabezpieczającego przed całkowitym rozładowaniem akumulatora. Zasada działania inwertera Określanie wzrostu napięcia wyjściowego inwertera Części składowe zestawu: 1× Płyta główna zestawu 3× Ogniwo słoneczne 0,5 V; 420 mA; QC 3× Ogniwo słoneczne 0,5 V; 840 mA; QC 1× Ogniwo słoneczne 4,5 V; 840 mA; 3,5 Wp 1× Podstawa do ogniwa słonecznego 1× Lampa do ogniwa słonecznego 1× Moduł diodowy 1× Moduł potencjometryczny 1× Moduł silnika 1× Moduł diodowy (dioda LED wysokiej jasności) 1× Moduł żarówkowy 1× Regulator bocznikowy 1× Regulator szeregowy 1× Moduł zabezpieczający przed całkowitym rozładowaniem akumulatora 1× Moduł wyszukiwacz punktu mocy maksymalnej (MPP-tracker) 1× Moduł regulatora PWM 1× Moduł inwertera DC/AC 1× Modułu kondensatora 1× Moduł radia 2× Moduł oporu elektrycznego 1× Rezystor wtykowy 33 Ohm 3× Rezystor wtykowy 100 Ohm 2× Rezystor wtykowy 10 Ohm 1× Zasilacz 3× Moduł oświetleniowy 1× Aluminiowa walizka z wyściółkami 3× Miernik wielofunkcyjny 2× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm 2× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm 2× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm 2× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm 3× Wtyczka zwierająca 2. Zestaw walizkowy z dziedziny energii wiatru., oferujący możliwość przeprowadzania praktycznych eksperymentów w dziedzinie energii wiatru z elementami fizyki. Szczegóły produktu Zestaw umożliwiający przeprowadzanie praktycznych eksperymentów w dziedzinie energii wiatru z elementami fizyki oraz poznania zasad funkcjonowania różnych rodzajów turbin wiatrowych. Zakres eksperymentów możliwych do przeprowadzenia przy pomocy zestawu: Zależność prędkości wiatru od odległości od jego źródła Porównanie prędkości rozruchowych turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa Zmiany wytwarzanego napięcia przy podłączeniu odbiornika prądu Badanie prędkości wiatru za wirnikiem Obliczanie współczynnika wydajności turbiny wiatrowej Porównanie turbiny trójpłatowej i turbiny Savoniusa Porównanie turbin dwu, trój i czteropłatowych Zależność turbiny wiatrowej od kierunku wiatru Wpływ kąta nachylenia łopatek wirnika Wpływ kształtu łopatek wirnika Charakterystyka U-I oraz liczba obrotów turbiny wiatrowej Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od prędkości wiatru Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od kąta nachylenia łopatek wirnika Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od kształtu łopatek wirnika Liczba obrotów turbiny wiatrowej oraz jej moc w zależności od ilości łopatek wirnika Prędkość rozruchowa turbiny wiatrowej w zależności od kąta nachylenia łopatek wirnika Obliczanie bilansu energetycznego turbiny wiatrowej Części składowe zestawu: 1× Płyta główna 1× Moduł do tworzenia podmuchu powietrza 1× Moduł turbiny wiatrowej 1× Turbina rotorowa Savoniusa 1× Moduł potencjometryczny 1× Moduł silnika elektrycznego 1× Moduł oporu elektrycznego 1× Rezystor wtykowy 33 Ohm 3× Rezystor wtykowy 100 Ohm 2× Rezystor wtykowy 10 Ohm 1× Zasilacz 1× Urządzenie do pomiaru prędkości wiatru 1× Zestaw łopatek wirnika 2× Miernik uniwersalny 1× Urządzenie do pomiaru liczby obrotów wirnika 1× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 25 cm 1× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 25 cm 1× Przewód obwodu pomiarowego - czerwony, 50 cm 1× Przewód obwodu pomiarowego - czarny, 50 cm 3× Wtyczka zwierająca 1× Aluminiowa walizka z dwoma wyściółkami 3. Pompa ciepła - zestaw demonstracyjny, rozbudowany: funkcjonalny model uniwersalnej pompy ciepła z rewersyjnym układem ziębniczym, która może pracować w kliku trybach: woda/woda, powietrze/woda, woda/powietrze i powietrze/powietrze. Szczegóły produktu Uniwersalna pompa ciepła z rewersyjnym układem ziębniczym, która może pracować w kliku trybach: woda/woda, powietrze/woda, woda/powietrze i powietrze/powietrze. Zestaw składajacy się z następujących elementów: - elementy konstrukcyjne ze stali nierdzewnej - dwa zasobniki cieczy (nakładki na wymienniki ciepła) - dwie tuleje z wentylatorem (nakładki na wymienniki ciepła) - sprężarka tłokowa - wymienniki ciepła w formie helisy - regulator temperatury panelowy z wyświetlaczem - licznik energii elektrycznej - elektroniczne wskaźniki temperatury - presostaty zabezpieczające HP/LP - zawór rewersyjny - filtr odwadniający dwukierunkowy - dwa wzierniki czynnika ziębniczego - wskaźnik pozycji pracy zaworu czterodrogowego - manometr glicerynowy LP tablicowy - manometr glicerynowy HP tablicowy - czynnik ziębniczy Zasilanie: 230 V, 50 Hz Wymiary: - długość 660 mm - szerokość 550 mm - wysokość 660 mm - waga 20 kg 4. Zestaw służący do eksperymentowania z energią słoneczną, wiatrową i ogniwami paliwowymi (technologia wodorowa) Szczegóły produktu Zestaw służący do eksperymentowania z energią słoneczną, wiatrową i ogniwami paliwowymi (technologia wodorowa). Olbrzymią zaletą kompletu jest oprogramowanie umożliwiające symulacje różnych wariantów zasilania, obciążenia oraz komputerową obróbkę wyników doświadczeń. Doskonale opracowany program eksperymentów znacznie zwiększa walory dydaktyczne zestawu. Możliwości zestawu i przykładowe eksperymenty: Wizualizacja parametrów pracy w formie wykresów i tabeli Ręczna i automatyczna generacja krzywych charakterystycznych Symulacja różnych profili źródeł zasilania i obciążenia Możliwość osobnego używania każdego ze źródeł energii (moduł solarny, turbina wiatrowa, ogniwo paliwowe) Optymalna adaptacja źródeł energii odnawialnej Produkcja wodoru przy pomocy źródeł energii odnawialnej Wyznaczanie efektywności i strat mocy modułu solarnego i turbiny wiatrowej Obserwacja właściwości wody podczas zjawiska elektrolizy Wyznaczanie krzywej charakterystycznej ogniwa paliwowego Elementy składowe zestawu: 1) Moduł solarny (2 szt.) – do generacji energii elektrycznej z energii słonecznej; możliwość bezpośredniego przyłączenia elektrolizera i obciążenia; 3 stopniowa regulacja położenia w stosunku do źródła światła 2) Turbina wiatrowa – do generacji energii elektrycznej z energii wiatru; możliwość bezpośredniego przyłączenia elektrolizera i obciążenia; regulowana ilość łopatek wirnika i kąt ustawienia 3) Moduł 5-cio ogniwowego ogniwa paliwowego – produkuje energię elektryczną z wodoru i tlenu; regulowana ilość ogniw (1-5) w zależności od potrzeb 4) Elektrolizer (2 szt.) – produkuje wodór z energii elektrycznej i destylowanej wody 5) Zbiornik na wodór 30 ml (2 szt.) 6) Moduł zarządzający z interfejsem USB – zbiera i przetwarza dane od wszystkich komponentów; połączenie z komputerem przez interfejs USB; komputerowo sterowane elektroniczne obciążenie i zasilanie 7) Miernik natężenia oświetlenia 8) Anemometr – urządzenie do pomiaru prędkości wiatru Dodatkowe akcesoria: Lampa do symulacji światła słonecznego; spektrum generowanego światła optymalne do pracy ogniwa słonecznego Wentylator stołowy; moc wentylatora optymalna do pracy turbiny wiatrowej 5. Zestaw umożliwiający przeprowadzanie eksperymentów związanych z oszczędzaniem energii w skali makro i mikro. Zakres możliwych eksperymentów: Zakres I: Zrozumieć energię Energia pierwotna i wtórna, zasoby oraz rezerwy energetyczne Jednostki miary związane z pomiarem energii i ich przeliczanie Wytwarzanie energii elektrycznej, porównanie różnych rodzajów elektrowni Zużycie energii na świecie Zmiany klimatu i emisja CO2 Powody, dla których powinniśmy oszczędzać energię Gdzie zużywana jest energia? Zakres II: Ogrzewanie Dowiedz się nowych rzeczy o swojej szkole; jakie nośniki energii w niej występują, skąd pochodzi energia zużywana przez szkołę, jakie są koszty tej energii? Temperatura w klasie Straty ciepła w budynku Jakość powietrza Ogrzewanie a wentylacja, właściwe postępowanie Wilgotność powietrza Zakres III: Woda Dowiedz się nowych rzeczy o swojej szkole; skąd pochodzi woda pitna, gdzie są odprowadzane ścieki, jakie jest roczne zużycie wody w szkole, jakie są koszty tej wody? Wytwarzanie ciepłej wody Zużycie wody i właściwe postępowanie z tym związane Zakres IV: Odbiorniki prądu elektrycznego Dowiedz się nowych rzeczy o swojej szkole; kto zaopatruje szkołę w prąd elektryczny, jakie jest roczne zużycie energii w szkole, jakie są koszty tej energii? Energia elektryczna w życiu codziennym Energia elektryczna w kuchni Tajni pożeracze energii Ukryte straty: funkcje „stand by” i „wyłączone” Stan techniczny odbiorników energii elektrycznej Zakres V: Oświetlenie Światło w klasie Porównanie różnych źródeł światła Badanie natężenia oświetlenia Części składowe zestawu: 1× Stacja bazowa rejestratora danych USB 3× Wewnętrzny czujnik temperatury (zakres pomiarów: od -30 °C do 80 °C, dokładność pomiarów ± 0,5°) 1× Czujnik wilgotności powietrza i temperatury (zakres pomiarów wilgotności powietrza: od 0% do 100%, dokładność pomiarów ± 4,5 %;.zakres pomiarów temperatury od -40 °C do 120 °C, ± 0,5°) 1× Zewnętrzny czujnik temperatury (zakres pomiarów: od -30 °C do 80 °C, dokładność pomiarów ± 0,5°) 1× Cyfrowy miernik natężenia oświetlenia (0,01 Lux … 50000 Lux) 1× Termometr na podczerwień 2× Miernik energii elektrycznej 1× Miernik przepływu Instrukcja obsługi zestawu wraz z arkuszami do ćwiczeń w języku polskim Aluminiowa walizka wraz dwoma wkładkami Wyposażenie dodatkowe: Czujnik CO2 i temperatury (CO2: 400 ppm do 90%, dokładność: 15%; zakres pomiarów temperatury: -30 °C do +80 °C, dokładność pomiarów ± 0,5°) 6. Kompresor: 2,2 kW 390 l/min Wyposażenie w zestawie: Zbiornik 60 litrów ze stali nierdzewnej - 1 szt. Wózek kpl. - 1 szt. Kompresor - 1 szt. Panel sterowania - 1 szt. wąż do zaprawy fi 25 - 1 szt. - 10mb wąż do powietrza fi 12,5 - 1 szt. - 10 mb Pistolet natryskowy - 1 szt. Dysza natryskowa 4, 8 płaska - 1 kpl. Płaszcz i ślimak D6-3 Super - 1 kpl. Piłeczka czyszcząca - 1 szt. Złączka g/k - 2 szt. Klucz do ślimaka - 1 szt. Klucz płaski - 1 szt. DTR - 1 szt. ________________________________________________________________________ CZĘŚĆ 5 KOMPLET WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI NAUKI ZAWODÓW ELEKTRYCZNYCH 1. Miernik – 2 sztuki Miernik wielofunkcyjny umożliwiający wykonanie w instalacji elektrycznej wszystkich pomiarów przewidzianych normą PN-EN 61557 (impedancja pętli zwarciowej, parametry wyłączników RCD, rezystancja izolacji, rezystancja uziemienia, ciągłość połączeń ochronnych i wyrównawczych Dane techniczne: Pomiary impedancji pętli zwarciowej: - pomiar impedancji prądem rzędu 23A (44A przy napięciu międzyfazowym) - rezystor zwarciowy Rzw=10Ω, - zakres napięć pomiarowych: 95...440V, częstotliwości 45...65Hz, - pomiar impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością do 0,01Ω, w instalacjach zabezpieczonych wyłącznikami RCD o IΔn≥30mA bez ich zadziałania, - automatyczne wyliczanie prądu zwarciowego; rozróżnianie napięcia fazowego i międzyfazowego, - pomiary przy użyciu wtyczki UNI-Schuko z przyciskiem wyzwalającym pomiar (również przy zamienionych przewodach L i N) lub przewodach o długości 1,2m, 5m, 10m, 20m, z ewentualnym wykorzystaniem adapterów gniazd 3-faz. (AGT). Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A i B: - pomiar wyłączników zwykłych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 i 1000mA, - funkcja automatycznego pomiaru pełnego zestawu parametrów wyłącznika (po jednorazowym naciśnięciu przycisku „START” miernik wykonuje cały zadany cykl pomiarów łącznie z możliwością pomiaru impedancji pętli zwarcia L-PE prądem 15mA), - kształt przebiegu wymuszanego prądu upływu wybierany przez użytkownika: sinusoidalny (start od zbocza narastającego lub opadającego), jednokierunkowy pulsujący (dodatni lub ujemny), jednokierunkowy pulsujący z podkładem prądu stałego (dodatni i ujemny), stały (dodatni i ujemny), - pomiar prądu wyzwalania IA prądem narastającym, - pomiar czasu zadziałania tA przy prądach ½IΔn, 1IΔn, 2IΔn i 5IΔn , - pomiar napięcia dotykowego UB i rezystancji przewodu ochronnego RE bez wyzwalania wyłącznika, - wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku; nie wpływa na wykonywanie pomiarów, - możliwość pomiaru prądu zadziałania IA oraz rzeczywistego czasu zadziałania tAI przy jednym wyłączeniu RCD, - pomiary dla napięcia 95...270V. Pomiary rezystancji izolacji: - napięcia pomiarowe: 50V, 100V, 250V, 500V i 1000V, - pomiar rezystancji izolacji do 3 GΩ, - możliwość pomiaru w gnieździe za pomocą adaptera UNI-Schuko, - zabezpieczenie miernika przed obecnością napięcia na obiekcie i pojawieniem się napięcia w trakcie pomiaru, - samoczynne rozładowywanie pojemności mierzonego obiektu po zakończeniu pomiaru, - automatyczny pomiar wszystkich kombinacji rezystancji w przewodach 3-, 4- i 5-żyłowych przy wykorzystaniu dodatkowego adaptera AutoISO-1000C, - akustyczne wyznaczanie pięciosekundowych odcinków czasu ułatwiające zdjęcie charakterystyk czasowych przy pomiarze rezystancji izolacji. Niskonapięciowy pomiar rezystancji połączeń ochronnych i wyrównawczych: - pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ≥200 mA w dwóch kierunkach, - pomiar małym prądem z sygnalizacją akustyczną, - autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość stosowania przewodów dowolnej długości. Pomiary rezystancji uziemienia: - pomiar metodą techniczną 3- przewodową z 2 elektrodami pomocniczymi, - wewnętrzne źródło napięcia o częstotliwości odpowiedniej dla sieci 50/60Hz. Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej. Pomiar napięcia, częstotliwości oraz - przy użyciu dodatkowych cęgów - prądu przemiennego, cosφ oraz mocy (czynnej, biernej, pozornej). Sprawdzanie kolejności faz. Pamięć 990 rekordów (57500 pojedynczych wyników), wyjście USB do komputera PC. Zasilanie z baterii lub akumulatora (opcja). Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557. Bezpieczeństwo elektryczne: - rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010-1 i IEC 61557 - kategoria pomiarowa: IV 300V wg PN-EN 61010-1 - stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP54 Pozostałe dane techniczne: - zasilanie miernika: baterie alkaliczne LR14 (4 szt.) lub akumulator Ni-MH (opcja) Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L Pomiar prądem 23/40A - zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,13...1999,9Ω (dla przewodu pomiarowego 1,2m): Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(5% w.m. + 3 cyfr) 20,0...199,9Ω 0,1Ω 200...1999Ω 1Ω Napięcie nominalne: 95...270V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 95...440V (dla ZL-L) częstotliwość: 45...65Hz Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD Pomiar prądem 15mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,50...1999,9Ω Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr) 20,0...199,9Ω 0,1Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr) 200...1999Ω 1Ω Napięcie nominalne: 95...270V Częstotliwość: 45...65Hz Pomiar rezystancji uziemienia RE Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-5: 0,5Ω…1,99kΩ dla napięcia pomiarowego 50V 0,56Ω…1,99kΩ dla napięcia pomiarowego 25V Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00...9,99Ω 0,01Ω ±(2% w.m. + 4 cyfry) 10,0...99,9Ω 0,1Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry) 100...999Ω 1Ω 1,00...1,99kΩ 0,01kΩ Pomiar rezystancji izolacji Zakres pomiarowy wg PN-EN 61557-2: - dla UN = 50V: 50kΩ...250MΩ - dla UN = 100V: 100kΩ...500MΩ - dla UN = 250V: 250kΩ...1GΩ - dla UN = 500V: 500kΩ...2GΩ - dla UN = 1000V: 1MΩ...3GΩ Zakres wyświetlania*) Rozdzielczość Błąd podstawowy**) 0...1999kΩ 1kΩ ±(3% w.m. + 8 cyfr) 2,00...19,99MΩ 0,01MΩ 20,0...199,9MΩ 0,1MΩ 200...999MΩ 1MΩ 1,00...3,00GΩ 0,01GΩ ±(4% w.m. + 6 cyfr) *) nie większy niż zakres pomiarowy dla danego napięcia. **) podczas pomiarów z użyciem wtyczki UNI-Schuko występuje dodatkowy błąd ±2%. Wskazania kolejności faz - Wskazanie kolejności faz: zgodna, niezgodna - Zakres napięć sieci UL-L: 100...440V (45...65Hz) - Wyświetlanie wartości napięć międzyfazowych Pomiar napięcia i prądu przemiennego, cosφ oraz mocy - Pomiar mocy P, Q, S: 0...200k (W, Var, VA). - Pomiar prądu przemiennego (True RMS) przy użyciu cęgów (0...400A), max. rozdzielczość 0,1mA - Pomiar napięcia ULN: 0...440V - Zakres częstotliwości mierzonych napięć: 45,0...65,0Hz - Pomiar częstotliwości dla napięć 50...440V w zakresie 45,0...65,0Hz (błąd podstawowy max. ± 0,1% w.m. + 1 cyfra) - Pomiar cosφ: 0,00...1,00 (rozdzielczość 0,01) Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200mA Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00...19,99Ω 0,01Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry) 20,0...199,9Ω 0,1Ω 200...400Ω 1 - Napięcie na otwartych zaciskach: 4…9V - Prąd wyjściowy przy R<2Ω: min. 200mA - Autokalibracja przewodów pomiarowych - Pomiary dla obu polaryzacji prądu Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 95...270V): Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA) Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy Ogólnego typu i krótko- zwłoczny 0,5*IΔn 0...300ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry) (dla RCD o IΔn=10mA i pomiaru 0,5xIΔn błąd: ±(2% w.m. + 3 cyfry) 1*IΔn 2*IΔn 0...150ms 5*IΔn 0...40ms Selektywny 0,5*IΔn 0...500ms 1*IΔn 2*IΔn 0...200ms 5*IΔn 0...150ms Dokładność zadawania prądu różnicowego: dla 0,5*IΔn:-8...0% dla 1*IΔn, 2*IΔn, 5*IΔn: 0...8% Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego (typ AC) Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy 10mA 3,3...10,0mA 0,1mA 0,3xIΔ..1,0xIΔ ± 5% IΔn 30mA 9,0...30,0mA 100mA 33...100mA 1mA 300mA 90...300mA 500mA 150...500mA 1000mA 330...1000mA 1mA Możliwe rozpoczęcie pomiaru od dodatniego lub ujemnego półokresu wymuszanego prądu upływu (AC) Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego oraz jednokierunkowego z podkładem 6mA prądu stałego (typ A) Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy 10mA 4...20,0mA 0,1mA 0,4xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn 30mA 12,0...42,0mA 0,4xIΔn..1,4xIΔn 100mA 40,0...140mA 1mA 300mA 120...420mA 500mA 200...700mA Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego stałego (typ B) Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy 10mA 4,0...20,0mA 0,1mA 0,4xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn 30mA 12,0...60,0mA 1mA 100mA 40...200mA 300mA 120...600mA 500mA 200...1000mA 2. Mostek pomiarowy 1 sztuka Wielozakresowy techniczny mostek przeznaczony do pomiarów rezystancji w zakresie od 500 mΩ do 5000 kΩ. Dane techniczne Ilość zakresów pomiarowych: 7; Długość podziałki potencjometru: 290 mm; Zasilanie: - z baterii 9V - ze źródła zewnętrznego napięciem przeminnym o częstotliwości od 50 do 600Hz w przypadku pomiarów rezystancji elemntów o znikomej pojemności lub indukcyjności; - z sieci prądu przemiennego 230V 50Hz poprzez wbudowany do przyrządu zasilacz; Napięcie probiercze izolacji: 3 kV; Wymiary (sz. x dł. x wys.): 170x144x77mm; Masa: 1000 g; Zakresy i błędy pomiarowe: Zakresy pomiarowe Błąd w % wartości mierzonej przy zasilaniu Maks. napięcie zasilania Napięciem stałym Napięciem przemiennym 500...5000 mΩ < 1 < 2 12V 5...50 Ω < 0,5 < 1 12V 50...500 Ω < 0,5 < 1 12V 500...5000 Ω < 0,5 < 1 12V 5...50 kΩ < 0,5 < 1 60V 50...500 kΩ < 1x) <2 230V 500...5000 kΩ < 1x) < 50 230V x) przy zastosowaniu galwanometru zewnętrznego. Warunki eksploatacji Temperatura otoczenia 0...23...40°C; Wilgotność względna powietrza 25...40...60...80%; Położenie pracy miernika poziome; 3. Przyrząd do badania wyłączników RCD i pomiarów impedancji pętli zwarciowej i uziemienia -2 sztuki miernik instalacji elektrycznych przeznaczony do pomiarów: impedancji pętli zwarcia z rozdzielczością 0,01 Ω (również w instalacjach wyposażonych w wyłączniki RCD), parametrów wyłączników RCD typu AC i A, ciągłości połączeń ochronnych i wyrównawczych. Pomiar parametrów pętli zwarcia (PN-EN 61557): pomiar impendancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380 V, 230 V/400 V, 240/415 V o częstotliwościach 45...65 Hz, pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15 mA bez wyzwalania wyłączników różnicowoprądowych. Badanie wyłączników różnicowoprądowych typu AC, A: pomiar wyłączników różnicowoprądowych bezzwłocznych, krótkozwłocznych i selektywnych o znamionowych prądach różnicowych 10, 30, 100, 300, 500 mA, pomiar IAI pomiar RE i UB bez wyzwalania RCD, rozszerzona funkcja AUTO pomiaru RCD, z możliwością pomiaru ZL-PE małym prądem, pomiar IA oraz tA przy jednym zadziałaniu RCD. Wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku. Niskonapięciowy pomiar rezystancji, połączeń ochronnych i wyrównawczych: pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem ±200 mA autokalibracja przewodów pomiarowych - możliwość użycia dowolnych przewodów, pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją dźwiękowa. Szybkie sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej. Pomiar napięcia i częstotliwości sieci. Zasilanie z baterii , możliwość zastosowania akumulatorów Przyrząd spełnia wymagania normy PN-EN 61557. Wyrób spełnia wymagania EMC (odporność dla środowiska przemysłowego) wg norm PN-EN 61326 - 1:2006 i PN-EN 61326 - 2 - 2:2006. Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE, ZL-N, ZL-L Pomiar prądem 7,6/13,3 A - zakres pomiarowy wg IEC 61557: 0,13...1999 Ω (dla przewodów pomiarowych 1,2 m) oraz 0,19...1999 Ω (dla WS-01 i WS-04). Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(5% w.m. + 3 cyfr) 20,0...199,9 Ω 0,1 Ω 200...1999 Ω 1 Ω Napięcie nominalne pracy UnL-N/ UnL-L: 220/380 V, 230/400 V, 240/415 V, Zakres roboczy napięć: 180…270 V (dla ZL-PE i ZL-N) oraz 180…460 V (dla ZL-L), Częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz, Maksymalny prąd pomiarowy: 7,6 A (przy 230 V), 13,3 A (przy 400 V), Kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej. Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia XL Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(5% w.m. + 5 cyfr) wartości ZS 20,0...199,9 Ω 0,1 Ω obliczane i wyświetlane dla wartości ZS<200 Ω. Pomiar impedancji pętli zwarcia ZL-PE w trybie RCD - bez wyzwalania wyłączników RCD Pomiar prądem <15 mA, zakres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,51...1999,9 Ω Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr) 20,0...199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr) 200...1999 Ω 1 Ω nie powoduje zadziałania wyłączników RCD o IΔn ≥ 30 mA, napięcie nominalne pracy Un: 220 V, 230 V, 240 V, zakres roboczy napięć: 180...270 V, częstotliwość nominalna sieci fn: 50 Hz, 60 Hz, kontrola poprawności podłączenia zacisku PE przy pomocy elektrody dotykowej. Wskazania rezystancji pętli zwarcia R i reaktancji pętli zwarcia XL tryb RCD Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(6% w.m. + 10 cyfr) wartość ZS 20,0...199,9 Ω 0,1 Ω ±(6% w.m. + 5 cyfr) wartość ZS obliczane i wyświetlane dla wartości ZS<200 Ω. Pomiary parametrów wyłączników RCD (roboczy zakres napięć 180...270 V): Test wyłączania RCD i pomiar czasu zadziałania tA (dla funkcji pomiarowej tA) Typ RCD Krotność Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy Ogólnego typu i krótko- zwłoczny 0,5*IΔn 0...300 ms 1 ms ± (2% w.m. + 2 cyfry) 1*IΔn 2*IΔn 0...150 ms 5*IΔn 0...40 ms Selektywny 0,5*IΔn 0...500 ms 1*IΔn 2*IΔn 0...200 ms 5*IΔn 0...150 ms możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu. Pomiar napięć Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,0 V...299,99 V 0,1 V ±(2% w.m. + 6 cyfry) 300 V...500 V 1 V ±(2% w.m. + 2 cyfry) Pomiar częstotliwości Zakres Rozdzielczość Błąd podstawowy 45,0 V...65,0 Hz 0,1 Hz ±(1% w.m. + 1 cyfra) Pomiar napięcia dotykowego (UB) odniesionego do nominalnego prądu różnicowego. Zakres Rozdzielczość Rozdzielczość Błąd podstawowy 0..9,9 V 0,1 V 0,4 x IΔn 10% w.m. ± 5 cyfr 10,0..99,9 V 0...15% w.m. Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego sinusoidalnego. Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy 10 mA 3,3...10,0 mA 0,1 mA 0,3 x IΔn...1,0 x IΔn ±5%IΔn 30 mA 9,0...30,0 mA 100 mA 33...100 mA 1 mA 300 mA 90...300 mA 500 mA 150...500 mA możliwe rozpoczęcie pomiaru od narastającego lub opadającego zbocza wymuszanego prądu upływu. Pomiar prądu zadziałania RCD IA dla prądu różnicowego jednokierunkowego Prąd nominalny Zakres pomiarowy Rozdzielczość Prąd pomiarowy Błąd podstawowy 10 mA 4...20,0 mA 0,1 mA 0,35xIΔn..2,0xIΔn ±10%IΔn 30 mA 12,0...42,0 mA 0,35xIΔn..1,4xIΔn 100 mA 40,0...140 mA 1 mA 300 mA 120...420 mA Możliwy pomiar dla dodatnich lub ujemnych półokresów wymuszanego prądu upływu. Niskonapięciowy pomiar ciągłości obwodu i rezystancji akres pomiarowy wg PN-EN 61557: 0,12...400 Ω Pomiar ciągłości przewodu ochronnego prądem ±200 mA Zakres wyświetlania Rozdzielczość Błąd podstawowy 0,00...19,99 Ω 0,01 Ω ±(2% w.m. + 3 cyfry) 20,0...199,9 Ω 0,1 Ω 200...400 Ω 1 Ω napięcie na otwartych zaciskach: 4…9 V, prąd wyjściowy przy R<2 Ω: min. 200 mA, kompensacja rezystancji przewodów pomiarowych, pomiary dla obu polaryzacji prądu. Bezpieczeństwo elektryczne: rodzaj izolacji: podwójna, zgodnie z PN-EN 61010 - 1 i PN-EN 61557 kategoria pomiarowa: IV 300 V (III 600 V) wg PN-EN 61010 - 1 stopień ochrony obudowy wg PN-EN 60529: IP67 ___________________________________________________________________________ CZĘŚĆ 6 ZAKUP PLOTERA Urządzenie do wydruków CAD i GIS, drukowania plakatów, pozwalające uzyskać wydruki formatu 36 cali/A0. Wymagane pięć reaktywnych atramentów barwnikowych i pigmentowych. Dokładność na poziomie +/- 0,1% i minimalna szerokość linii równa 0,02 mm Odwzorowanie obrazów w rozdzielczości 2400 x 1200 dpi. Możliwość wymiany zbiorników z atramentem podczas pracy urządzenia. Zgodność z językami HP GL/2 i HP-RTL _________________________________________________________________________________ CZĘŚĆ 7 PAKIET POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW I UCZENNIC W RAMACH ZAJĘĆ „KWALIFIKACJE ZAWODOWE W BUDOWNICTWIE” Zestaw do ochrony indywidualnej: nakrycie głowy / czapeczka/ 30 szt rekawice "wampirki" 30 szt okulary ochronne 30 Sztk. fartuch 30 szt Zestaw narzędzi do szkoleń budowlanych poziomica "80" 30 szt młotek murarski 30 szt przymiar zwijany 2mb 30 szt szczotka chlapak 30 szt kątownik murarski 450mm 30 szt paca stalowa 30 szt paca styropianowa 14x50 30 szt paca z tworzywa sztucznego 30 szt paca do papieru sciernego 30 szt rajbetka 30 szt pion murarski 30 szt kielnia trójkątna mała 180mm 30 szt ______________________________________________________________________________ CZĘŚĆ 8 ZESTAW SZKOLENIOWYCH MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH cegła ceramiczna kl 150 105 szt bloczki fundamentowe 38x24x12 300 szt bloczki gazobetonowe 12x24x49 450 szt pustax max 288x188x220 450 szt zaprawa murarska cementowo wapienna 25kg 90 opak zaprawa tynkarska cementowa 25kg 60 opak grunt 5l 30 opak izolacja termiczna 2cm styropian 150 m2 tynk mineralny 25kg 30 opak tynk akrylowy KOL. Biały 30 opak płyta gkb zwykła NG 1,2x2,6 12,5mm 60 szt gips szpachlowy 25kg 6 opak profile montażowe sucha zabudowa: szt Profile montażowe do suchej zabudowy CD 60/4MB 12 szt Profile montażowe do suchej zabudowy UD 30/4mb 12 szt Profile montażowe do suchej zabudowy C 50/4mb 18 szt Profile montażowe do suchej zabudowy U 50/4mb 15 szt kołki montażowe 6x40 op/200szt 15 opak listwy kierunkowe do tynków w-6 60 szt taśma malarska 30mmx50mb 30 szt folia malarska średia (ŻÓŁTA) 4x5m 30 szt _____________________________________________________________________ CZĘŚĆ 9 PAKIET POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW I UCZENNIC W RAMACH ZAJĘĆ „KWALIFIKACJE ZAWODOWE TECHNIKA ARCHITEKTURY KRAJOBRAZU” Podręczny zestaw ogrodowy- sekator, łopata, szpadel, grabie – 30 kompletów Rękawiczki ogrodnicze, fartuch ogrodniczy, kalosze, zestaw florystyczny (nożyk gąbka) - po 30 sztuk _________________________________________________________________________________ CZEŚĆ 10 KOMPLET WYPOSAŻENIA DO PRACOWNI ENERGETYKI ODNAWIALNEJ 1. Manometry – 2 sztuki średnica 160 mm - Temperatura: max. +60 °C - Obudowa stalowa0 2. Dwubiegunowe próbniki napięcia – 4 sztuki Charakterystyka produktu: wskazania wyświetlane na podświetlanym cyfrowym wskaźniku LCD Tester służy do: wskazań napięć prądu stałego i zmiennego w zakresie od 4V do 1000V AC/DC (0÷400 Hz), sprawdzania obecności faz (jednobiegunowe), sprawdzania kierunku wirowania faz (dwubiegunowe), sprawdzania ciągłości obwodu (sygnalizacja dzwiękowa) 0÷35 Ω testowania zabezpieczeń różnicowo-prądowych (FI/RCD) pomiaru rezystancji (0÷2000Ω). Kategoria bezpieczeństwa: IV 1000V, stopień ochrony: IP 3. Uniwersalny miernik wielozakresowy - 4 sztuki dane techniczne i specyfikacja Zasilanie Bateria 9V Możliwość kalibracji zgodnie z ISO/DKD Zakres pomiaru rezystancji 0,1 Ω - 20 MOhm Dokładność podstawowa ±0,5 % Kategoria przepięciowa CAT III 250 V Zakres pomiarowy A/DC 0,1 µA - 10 A Zakres pomiarowy V/DC 0.1 mV - 250 V Zakres pomiarowy V/AC 0,1 V - 250 V 4. Pompa do napełniania instalacji z nośnikiem ciepła, pompa ręczna tłokowa ze zbiornikiem o pojemności co najmniej 3 dm3 – 2 sztuki 5. Termometry do 200 stopni – 2 sztuki _________________________________________________________________________________ CZEŚĆ 11 PAKIET POMOCY DYDAKTYCZNYCH DLA UCZNIÓW I UCZENNIC W RAMACH ZAJĘĆ „KWALIFIKACJE ZAWODOWE ELEKTRYKA” 1. Obcinaczki elektryczne - 16 sztuk Przeznaczone do skutecznego, precyzyjnego, przecinania przewodów aluminiowych i miedzianych do 6 mm  Do praca instalatorskich i montażowych  Odkuwane na zimno ze stali CrV 50  Szczęki szlifowane i hartowane indukcyjnie do 55-60 HRC  Rękojeści zabezpieczone trójwarstwową osłoną ze specjalnej antypoślizgowej pianki technicznej 2. Próbnik napięcia - 16 sztuk Miernik umożliwia wskazanie napięcia prądu zmiennego w zakresie od 12-220 V z podaniem jego nominalnej wartości oraz wykrycie napięcia 220V w przewodach Wskaźnik posiada stalowy grot Obudowa z wyświetlaczem napięcia Gniazdo testu kontaktowego oraz gniazdo testu indukcyjnego Dioda sygnalizacyjna Funkcje: Pomiar kontaktowy napięcia od 12 do 220V (poprzez dotknięcie odizolowanego elementu pod znajdującego się pod napięciem) Pomiar indukcyjny (poprzez dotknięcie lub zbliżenie wskaźnika do zaizolowanego elementu np. przewodu, znajdującego się pod napięciem 220-230V) Wyświetlacz pokazujący nominalne wartości napięcia 12, 36, 55, 110 i 220 V w szeregu rosnącym, co oznacza że przy wartości 220 V powinny być widoczne wszystkie mniejsze wskazania 3. Ściągacz izolacji - 16 sztuk Cechy użytkowe: Szczęki wykończone warstwą niklu Rączki pokryte specjalnym tworzywem TPR - zapobiegającym ślizganiu się narzędzia Szczypce posiadają regulacje rozwartości szczęk, co umożliwia dostosowanie rozwartości do odpowiedzniej średnicy przewodu Zastosowana sprężynka rozpierająca ułatwia i przyśpiesza pracę Szczypce te służą do ściagania izolacji z przewodów 4. Szczypce do zaciskania konektorów - 16 sztuk Cechy użytkowe: Zaciskacz posiada ostrza tnące o twardości 42-48 HRC Zaciskacz pozwala na cięcie przewodów, ściąganie izolacji oraz precyzyjne połączenie przewodów ze specjalnymi końcówkami złączy konektorowych Rączka izolowana 5. Cyfrowe mierniki uniwersalne – 1 sztuka ___________________________________________________________________________ CZĘŚĆ 12 UNIWERSALNE POMOCE DYDAKTYCZNE DLA UCZNIÓW I UCZENNIC: 1.Notatnik w kratkę, oprawa miękka, format A4, stron od 60 do 80 - 168 sztuk 2. Kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi - 70 sztuk 3. Pendrive w metalowej obudowie , pojemność 2 gb z logotypami wymaganymi wytycznymi dotyczącymi wizualizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki - 100 sztuk 4. Długopisy z logotypami wymaganymi wytycznymi dotyczącymi wizualizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Europejskiej Funduszu Społecznego (Program Operacyjny Kapitał Ludzki) - 168 sztuk _____________________________________________________________________________ CZĘŚĆ 13 PODRĘCZNIKI: Podręcznik zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej do użytku w klasach technikum o profilu budownictwo, zawierający metody planowania budowy, zagospodarowania placu budowy, podstawy procesu inwestycyjnego , a także zasady organizowania przetargów na wykonanie robót budowlanych – 30 sztuk Katalogi nakładów rzeczowych – kosztorysowanie – 20 sztuk Katalog roślin zawierający drzewa, krzewy i byliny, zawierający co najmniej po 1 zdjęciu opisywanej rośliny oraz jej schematyczny wizerunek – 30 sztuk Zadania i testy z rozwiązaniami do egzaminu zawodowego na technika budownictwa – 30 sztuk. Zadania i testy z rozwiązaniami do egzaminu zawodowego na technika elektryka – 16 sztuk Repetytorium dla maturzystów z matematyki, zawierający kompendium wiedzy matematycznej – 48 sztuk Repetytorium dla maturzystów z fizyki, zawierający kompendium wiedzy z fizyki – 8 sztuk Repetytorium dla maturzystów z biologii, zawierający kompendium wiedzy z biologii – 16 sztuk. _________________________________________________________________________________ |

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy z należytą starannością, terminowo, profesjonalnie - zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy, obowiązującymi przepisami prawa oraz wytycznymi obowiązującymi w odniesieniu do Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach,

Wykonawca ponadto jest zobligowany do zapoznania się z treścią „Wytycznych dotyczących oznaczania projektów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki” oraz ,,Wytycznych w zakresie informacji i promocji”, które zamieszczone są na stronie internetowej Instytucji Pośredniczącej: www.efs.silesia-region.pl oraz zobowiązany jest podczas realizacji projektu do przestrzegania określonych w nim reguł informowania 
o projekcie i oznaczania projektu.